## Slide 1: 啟發式演算法於 弦藝術之應用
連庭萱 高子翔 葉宗儒 蔡承哲

## Slide 2: 問題定義與目標
運用啟發式演算法如右根據原圖生成一弦藝術圖。
雙目標問題：圖越相似，花費的線越少

## Slide 3: 使用NSGA-II生成弦藝術圖 01

## Slide 4: 編碼方式
一個包含許多元組的集合，每個元組代表一條線，含有兩個整數值，表示該條線的起始釘位和結束釘位。
解碼方式
根據編碼資訊，將其繪製成一張弦藝術圖。

## Slide 5: 求解方法
使用NSGA-II，最後保留考量相似度和線的數量的Pareto Optimality。
初始化方法
  Random
  Greedy：以釘子的像素灰階值進行輪盤法選擇要連線的釘子
交配 (80%)
  選擇父母間不相同的線段的10%進行交換
突變 (10%)
  隨機增加當前線段數10%的新線段
  隨機減少當前線段數10%的線段
  隨機替換當前線段數10%的線段
環境選擇
  N+N
評估方法
  MSE
  Dhash
  Mask_diff
  SSIM

## Slide 6: 實驗結果
?

## Slide 7: 使用NSGA-II調整貪心演算法之參數生成弦藝術圖 02

## Slide 8: 貪心演算法 ThreadTone
將原圖轉成灰階影像
裁切成圓形
計算 P 個釘子座標
尋找最佳線段，並繪製在結果圖上
從遮罩圖中減去寬度為 W 的該最佳線段。
重複第 4、5 點最多 N 次，直到遮照圖沒有可減去的像素或繪製完 N 條線。

## Slide 9: 貪心演算法 ThreadTone
P = 288
N = 2000
W = 1
P = 288
N = 2000
W = 3
P = 288
N = 2000
W = 5

## Slide 10: 編碼方式
一元組(P,N,W) 儲存三項參數值。
解碼方式
根據編碼內的三項參數值，使用 ThreadTone 繪製出原圖相對應的弦藝術圖。

## Slide 11: 求解方法
使用NSGA-II，最後保留考量相似度和線的數量的Pareto Optimality。
初始化方法
  Random
交配 (80%)
  父母參數相加除以 2
突變 (20%)
  隨機更改 P 的值
  隨機更改 N 的值
  隨機更改 W 的值
環境選擇
  N+N
評估方法
  MSE

## Slide 12: 實驗結果
39756 sec
11 hr

## Slide 13: 實驗結果
(337,2682,4)
(338,1516,3)
(336,796,4)
(334,207,4)

## Slide 14: 實驗結果
24340 sec
6.76 hr

## Slide 15: 實驗結果
(354,997,2)
(351,655,2)
(338,350,3)
(135,214,2)

## Slide 16: 實驗結果

## Slide 17: 實驗結果
25742 sec
7.15 hr

## Slide 18: 實驗結果
(354,2671,3)
(357,1094,3)
(358,1559,4)
(356,204,2)

## Slide 19: 實驗結果
20602 sec
5.7 hr

## Slide 20: 實驗結果
(336,1052,1)
(336,1500,3)

## Slide 21: 結論與展望 對比高、偏暗的圖片效果比較好 可以考慮平行化加速
貪心演算法效果很好，啟發式演算法要超越要思考其他評估或設計方法